FABIÁN – ZRKADLÁ                                                                                                                                                                                                          Topolianska  1            Topolianska 118

071 01 Michalovce

Tel. 056 /  644 23 87                                Dátum predaja:.....................................................

www.ZrkadlaFabian.sk

Pečiatka a podpis predajcu:.......................................................................................

Vážený zákazník, ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš výrobok.

Našim cieľom je najväčšia spokojnosť zákazníka, preto si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko skutočnosti a zásad, ako so zakúpeným výrobkom zaobchádzať.

Naše výrobky sú zhotovené z kremičitého skla. To znamená, že sú veľmi tvrdé a  krehké. Preto je dôležité, aby boli chránené pred dotykom  s tvrdým materiálom (kameň, keramika, betón, kov) a ostrými predmetmi. Ukladajte ich stále na mäkkú podložku (napr. drevo, koža, kartón, hrubé tkaniny a pod). Tabule s rozmermi presahujúcimi 50x50cm je bezpečnejšie prenášať vo zvislej polohe.

Pri preberaní výrobku skontrolujte jeho kvalitu a dbajte na zásady pre manipuláciu. Neskôr zistené mechanické poškodenie nemôže byť predmetom reklamácie.

Návod na montáž (Zrkadlo na vlepenie)

- Zrkadlo postavte zvislo na mäkkú podložku.

- Pred samotným vlepením overte správny rozmer zrkadla vložením medzi obklad.

- Odlepte papierovú časť obojstrannej pásky a naneste lepidlo na zrkadlo vo forme zvislých pásov medzi pásmi pásky.

- Zoberte zrkadlo a jemne ho vložte medzi obklad (nie prilepte). Ak je možnosť použite na to úchytky s prísavkami na sklo.

- Opatrnými pohybmi zrkadla vymedzte požadovanú škáru od obkladu.

- Zrkadlo popritláčajte celou rukou po celej jeho ploche. Toto opakujte asi 15 minút.

- Škáry vyškárujte cementovou škárovacou hmotou rovnakého druhu ako ste použili na obklad (nie silikón).

Záručný list

- Záruka na zakúpený tovar je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

- Chyby, ktoré vznikli počas záručnej doby chybou výrobku alebo materiálu budú bezplatne odstránené.

- Bezplatnú záručnú opravu zabezpečí predajca u výrobcu.

- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, následky neodbornej manipulácie, nedodržanie návodu na montáž alebo poškodenie neodvratnou udalosťou (živelná pohroma).

- Pre výmenu výrobku alebo vrátenie jeho protihodnoty platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.